《带式压榨过滤机》标准编制说明

1、任务来源

JB/T 8102-2008《带式压榨过滤机》的颁布实施，有效规范了带式压榨过滤机的生产设计制造，同时促进了我国带式压榨过滤机产品质量的提升和技术的进步，很好的服务于我国污水处理环境保护等行业。随着环保及其他各行业对带式压榨过滤机应用要求的提高，国内生产厂家的技术不断进步，原标准在一些规定上已不适应市场需求的变化,例如：使用环境的变化以及要求的提高、对可靠性指标提出了更高的要求、随着技术的进步，制造工艺的发展需要对标准的部分内容进行修改等。另外GB/T 1.1-2009实施后，也需要对旧标准做编辑处理以适应标准化发展。本标准负责起草单位：无锡市金禾环保工程有限公司、合肥通用机械研究所。本标准负责起草人：许士金、赵志强、杨光强、张红旭、王玉兵、周进。

2、主要工作过程

带式压榨过滤机属带式脱水机类产品，90年代末即有国家标准来指导生产厂家的制造。现行标准为JB/T 8102-2008《带式压榨过滤机》。

本标准起草组在工作过程中广泛收集了该类产品在国内市场上应用比较广泛的进口及国产设备厂商的资料。进口设备如：ANDRITZ公司、DEWA公司、PASSAVANT-ROEDIGER公司、EMICO公司、美国麦王国际企业有限公司、BELLMER公司等；国内厂家：无锡市金禾环保工程有限公司、上海海巴机械工程有限公司、无锡市通用机械厂有限公司、扬州天雨给排水设备集团有限公司、安徽国祯环保节能科技股份有限公司、杭州杭氧环保成套设备有限公司、河南商城开源环保设备有限公司、江苏启东市环境工程设备厂、深圳新环机械工程设备有限公司、川源股份有限公司等。

同时对部分进口、国产设备的使用现场进行了调查，如：北京高碑店污水处理厂、上海桃浦污水处理厂、上海吴淞污水处理厂、无锡城北污水处理厂、无锡芦村污水处理厂等。

标准起草过程中，还通过上网搜索获得了一些公司的产品资料。附录中提供了上述公司的一些产品的型号参数，以利于征求意见时作参考。

- 国外产品情况

3.1 概况

由于发展的差异，西方国家在带式脱水机技术上的研究比较早。一些公司的资料介绍，其产品在大约在五、六十年代即已开始走向市场。带式脱水机产品的技术水平也达到了相当成熟的地步。由于行业和管理模式的不同，尚无可参考的国际标准或参照标准。

3.2 国内市场上的进口带式压滤机设备使用情况

目前国内市场上的进口产品主要来自于ANDRITZ公司、DEWA公司、EMICO公司、ROEDIGER公司、PASSAVANT-ROEDIGER公司、BELLMER公司等。

3.3 进口产品的参数及性能情况

a) 目前，进口产品基本应用于市政污水处理厂行业，其带宽在1000-3000mm之间。滤带速度等主要参数与国内产品基本相同。

- 基础配套件、关键零部件、材料及加工质量都比较好。

- 基础材料方面：比如金属材料、非金属材料等方面产品质量普遍优于国产水平；

- 制造加工方面：在零部件的制造精度、防腐处理、装配精度等方面领先与国内水平；

- 配套件方面：如减速箱、滤带、轴承及轴承箱（座）、执行与控制元件等普遍优于国产水平。

- 从使用的实际情况和处理效果来看：

- 设备使用情况：整机使用寿命周期普遍比较长，易损件方面比如滤带、耐磨件、密封件等寿命明显优于国产水平，使用周期内机器的故障率低。

- 处理效果：适用处理的物料使用范围广、絮凝效果好、处理量比较大、滤饼含水率较低。

- 国内产品情况

4.1 概况

随着国内带式压滤机从70年代末开始生产，在“七五”、“八五”期间国家设立科技攻关计划，国内各设备厂家纷纷投入了对该设备的研制。到目前为止国内主要生产厂家已超过十家，具体见附录，产品主要用于各行业污水处理工程之中。

4.2 国内产品的参数及性能情况

- 国内各厂家产品的起步主要是通过消化吸收进口产品技术进行国产化，随着产品的不断应用，目前各厂家产品在技术参数、可靠性、结构的合理性、改善使用环境等方面有了较快的发展。如各厂家产品系列的完善，产品系列化、标准化、通用化水平的提高，以及出现了配有可拆卸式封闭罩产品的应用改善了使用环境、提高了外观质量。

- 目前国内该系列产品主参数带宽在1000-3000mm之间，压滤段速度在0.3～10m/min。

- 产品与国际水平的主要差距主要在于国产滤带、减速机、轴承、气动元件、橡胶塑料材料性能等外构件及采用的部分材料水平较低，各厂家在制造工艺水平和质量控制水平方面还不完善，造成产品处理量相对较小，故障率高，易损件寿命短等问题。

5、标准主要修改内容说明

5.1 本标准全部按GB/T 1.1-2009给出的规则作了编辑性修改。

5.2 修改了前言

表1 前言修订对照表

| 序号 | 原标准 | 新标准 | 修改原因 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 本标准与JB/T8102-2008相比，主要变化如下： | 本标准与JB/T 8102-2008相比，除编辑性修改外主要技术变化如下： | 按GB/T1.1-2009要求修改 |

5.3 修改了引导语，修改了规范性引用文件

表2 规范性引用文件修订对照表

| 序号 | 原标准 | 新标准 | 修改原因 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 下列文件中的条款通过本标准的引用…… | 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。…… | 按GB/T1.1-2009要求修改。 |
| 2 | GB 4208 外壳防护等级分类（IP代码） | GB/T 4208 外壳防护等级分类（IP代码） | 编辑性修改 |
| 3 | GB/T 191 包装贮运图示标志（GB/T 191-2000，eqv ISO780:1997）等 | GB/T 191 《包装贮运图示标志》等 | 有新版GB/T 191《包装贮运图示标志》等，且不再引用国际标准 |
| 4 | GB/T 307.3-2005 滚动轴承 通用技术规则等 | GB/T 307.3 滚动轴承 通用技术规则等 | 最新版本适用于本标准，取消了年代号 |
| 5 | GB/T 6388 运输包装收发货标志 | 删除 | 要求已涵盖在GB/T 13384中 |
| 6 | —— | GB 18613 中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级 | 符合GB 18613的强制要求 |
| 7 | —— | JB/T 10967 带式过滤机 织造滤布 | 有JB/T 10967-2010标准，按标准执行 |
| 8 | GY 501-1996 钢结构手工电弧焊焊接工艺标准 | 删除 | 已被其他焊接方法代替 |

5.4修改了型式与基本参数

5.4.1修改了结构型式

表3 结构形式修订对照表

| 序号 | 原标准 | 新标准 | 修改原因 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 图1 带式压榨过滤机结构示意图 | 图1 带式压榨过滤机结构示意图 | 表达更详细准确 |

5.4.2修改了基本参数

表4 基本参数修订对照表

| 序号 | 原标准 | 新标准 | 修改原因 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 表1 | 表 1 带式压榨过滤机基本参数 | 编辑性修改 |

5.5 修改了技术要求

5.5.1修改了性能要求

表5 性能要求修订对照表

| 序号 | 原标准 | 新标准 | 修改原因 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5.2.1带式压榨过滤机的滤带应能够自动纠偏，并具有自动纠偏装置。 | 5.2.1带式压榨过滤机应设置滤带自动纠偏装置和滤带运行极限保护装置。 | 编辑性修改 |
| 2 | —— | 5.2.4液压或气动张紧的滤带，应设置滤带放松装置。 | 提高要求 |
| 3 | 5.2.5 g) 滤带不应打摺。 | 5.2.5 g) 滤带不应打褶。 | 编辑性修改，表述更准确 |
| 4 | —— | 5.2.5 空负荷试验记录内容及要求参见附录A。 | 按GB/T 1.1-2009作了编辑性修改 |
| 5 | 5.2.5 a)滤带超偏急停时间的间隔不少于8h。 | 5.2.6 a) 滤带超偏急停时间的间隔不少于12h。 | 提高要求 |
| 6 | 5.2.6 c）清洗装置工作时的运行噪声声压级不得大于82dB（A）。 | 5.8.3 带式压榨过滤机（包括清洗装置）运行噪声(声压级)不得大于80（dB（A）。 | GBZT 229.4-2012《GBZT 229.4-2012 工作场所职业病危害作业分级 第4部分》规定：对于8h/d或40h/周暴露等效声级大于等于80dB但小于85dB的作业人员，应进行健康监护。所以为降低对职工健康的危害，将运行噪声等级降低至不大于80dB |
| 7 | —— | 负荷试验……B、物料……附表C。 | 按GB/T 1.1-2009作了编辑性修改。 |

5.5.2修改了结构要求

表6 结构要求修订对照表

| 序号 | 原标准 | 新标准 | 修改原因 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5.3.1滤带冲洗装置应设有密封罩 | 5.3.1滤带清洗装置应设有密封罩，密封应可靠，无飞溅。 | 编辑性修改，表述更准确 |
| 2 | 5.3.3集液盘(槽)应采用易于清洗的结构设计 | 5.3.3集液盘(接液盘)应采用易于清洗的结构设计 | 按GB/T 4774做了编辑性修改 |

5.5.3修改了材料和外购件要求

表7 材料和外购件修订对照表

| 序号 | 原标准 | 新标准 | 修改原因 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5.4.1 带式压榨过滤机的材料应有供应商的质量证明书。金属材料的性能应符合GB/T 699、GB/T 3280、GB/T 4237、GB/T14975等的规定。非金属材料应符合相应的国家标准或行业标准规定。 | 5.4.1 采用的材料及外购件应有供应商的合格证或质保书。如无合格证，应经检验部门检验合格后才能使用。 | 编辑性修改，与原5.4.4要求合并，表述更准确 |
|  |  | 5.4.2 优质碳素结构钢、不锈钢冷轧钢板和钢带、不锈钢热轧钢板和钢带、结构用不锈钢无缝钢管的性能应符合GB/T 699、GB/T 3280、GB/T 4237、GB/T14975的规定。 | 编辑性修改，将原5.4.1分开表述 |
| 2 | 5.4.4 带式压榨过滤机的所有外购件应有供方的合格证。如无合格证时，需经检验合格后方可使用。 | 删除 | 与5.4.1合并 |
| 3 | —— | 5.4.6 驱动装置电动机能效等级应不低于GB 18613中规定的2级（IE3）能效等级。 | 符合GB 18613-2012 《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》的强制要求 |
| 4 | 5.4.8 b）、c）、d） | 5.4.9 c) 滤带应符合JB/T 10967的规定； | 编辑性修改，对JB/T 10967内已给出规定的不再做具体要求 |

5.5.4修改了制造要求

表8 制造要求修订对照表

| 序号 | 原标准 | 新标准 | 修改原因 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5.5.2 钢结构零部件的手工电弧焊焊接应符合GY501中的规定。 | 5.5.2 焊接件焊缝应平整光滑，不应有影响强度的裂纹、咬边等缺陷存在。 | 手工电弧焊已被其他焊接方法代替 |
| 2 | 5.5.6 采用液压系统时，清洁度应不大于60mg/L，检测方法应符合JB/T 6418中的规定。 | 5.5.6 采用液压系统时，清洁度应不大于60mg/L。 | 6.6中已对检测方法做出要求 |
| 3 | —— | 5.5.7 卸料刮刀刀刃应平行于卸料辊圆柱面素线，刀面和辊面间隙应不大于0.2mm。 | 提高要求，因为卸料刮刀的装配精度决定卸料过程是否符合要求，对固体回收率和滤带冲洗有直接影响 |

5.5.5修改了安全要求

表9 安全要求修订对照表

| 序号 | 原标准 | 新标准 | 修改原因 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5.6.3 在带式压榨过滤机机身明显部位应设置紧急停机按钮。 | 5.6.3 在带式压榨过滤机机身明显和便于操作的部位设置紧急停机按钮。 | 提高设备安全要求 |
| 2 | 5.6.4 电气控制箱、接线盒、电动机的金属外壳应设接地点可靠接地。 | 5.6.4 机架、电气控制箱、接线盒、电动机的金属外壳应设接地点可靠接地。 | 描述更准确，提高设备安全要求 |

5.5.6增加了5.8环境要求。对结构设计和制造提出更高的要求，以期降低设备使用过程对周边环境造成的影响。

5.6修改了试验方法

表10 试验方法修订对照表

| 序号 | 原标准 | 新标准 | 修改原因 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6.1 辊筒（不包括纠偏辊、托辊）之间的轴线平行度测量 | 6.1 辊筒（不包括纠偏辊、托辊、张紧辊）之间的轴线平行度测量 | 编辑性修改，描述更准确 |
| 2 | 6.3. ……仪表精度不低于1.0级。 | 6.3. ……仪表准确度等级不低于10.0级 | 符合现行计量检定规程（JJG662-97）对电表准确度等级的表示方法 |
| 3 | 6.4.1、6.4.2 | 合并为：6.4.1检测方法应符合JB/T 10967的规定。 | 按标准执行 |
| 4 | 6.7.3 液压系统在……的密封性。 | 6.7.3观察液压系统……的密封性。 | 编辑性修改，5.2.5e)中已做出详细要求 |

5.7修改了检验规则

表11 检验规则修订对照表

| 序号 | 原标准 | 新标准 | 修改原因 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 7.2.2 出厂检验应包括5.2.3、5.2.4、5.5.1、5.6.1的内容 | 7.2.2 出厂检验应包括第5.2.3、5.2.5、5.5.1、5.6.1的内容。 | 编辑性修改 |
| 2 | 表2 | 表2 带式压榨过滤机的检验项目 | 编辑性修改 |

5.8修改了标志、包装、运输和贮存

表12 标志、包装、运输和贮存修订对照表

| 序号 | 原标准 | 新标准 | 修改原因 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 8.1 b） 主要技术参数：滤带宽度：单位为mm，等 | 8.1 b） 主要技术参数：滤带宽度： mm，等 | 编辑性修改。 |
| 2 | 8.5带式压榨……，机器应在通风的库房或遮蓬内保管。 | 8.5带式压榨……；在运输与贮存过程中避免与酸、碱及有机溶剂直接接触；机器应在通风良好的、环境温度应在-18°C～40°C之间有遮避的场所内保管。 | 按JB/T10967要求的储存温度 |

《带式压榨过滤机》标准起草组

联系人：杨光强：0510-85440661-8005  wxkinghope@163.com

赵志强：13806185821         kinghope@163.com

2019年10月

附表1：ANDRITZ公司带式浓缩机参数表（表1、表2、表3）

表1  PDL带式浓缩机技术参数

| Machine Dimensions （机器尺寸） |
| --- |
| Belt width （带宽） | Length （长） | Width （宽） | Height （高） | Weight （重量） |
| mm | mm | mm | mm | kg |
| 1000 | 4725 | 1810 | 1370 | 1670 |
| 1500 | 4725 | 2310 | 1370 | 1970 |
| 2000 | 4725 | 2855 | 1370 | 2330 |
| 2500 | 4725 | 3355 | 1370 | 2630 |
| 3000 | 4725 | 3880 | 1370 | 2970 |

表2  PDM带式浓缩机技术参数

| Machine Dimensions （机器尺寸） |
| --- |
| Belt width （带宽） | Length （长） | Width （宽） | Height （高） | Weight （重量） |
| mm | mm | mm | mm | kg |
| 500 | 2200 | 900 | 1300 | 250 |
| 1000 | 2200 | 1400 | 1300 | 300 |
| 1500 | 2200 | 1900 | 1300 | 350 |

表3  PDXL带式浓缩机技术参数

| Machine Dimensions （机器尺寸） |
| --- |
| Belt width （带宽） | Length （长） | Width （宽） | Height （高） | Weight （重量） |
| mm | mm | mm | mm | kg |
| 2000 | 6875 | 2855 | 1506 | 2870 |
| 2500 | 6875 | 3355 | 1506 | 3250 |
| 3000 | 6875 | 3880 | 1506 | 3660 |

附表2：DEWA-Enrineering Co.公司的带式浓缩压滤机技术参数（表4、表5）

表4  B-T系列带式浓缩机技术参数

| 型号 | B-T 1025 | B-T 1525 | B-T 2025 | B-T 2525 | B-T 2035 | B-T 2535 | B-T 3035 | B-T 3055 | B-T 3080 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 带宽mm | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3000 | 3000 |
| 有效过滤面积m2 | 2.75 | 4.0 | 5.25 | 6.5 | 6.5 | 9.1 | 10.85 | 16.5 | 24.1 |
| 污泥处理量m3/h | -30 | 20- 50 | 40- 80 | 50- 100 | 60- 120 | 80- 150 | 150- 350 | 250- 600 | 350- 900 |
| 干物处理量kgDS/h | -600 | 400- 1200 | 500- 2000 | 700- 2500 | 700- 2800 | 800- 3500 | 1200- 5000 | 2500- 8000 | 3500- 10000 |
| 长度m | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 6.15 | 8.65 |
| 宽度m | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.6 | 4.0 | 4.17 | 4.17 |
| 高度m | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 2.0 | 2.0 |
| 重量tons | 0.7 | 1.0 | 1.3 | 1.6 | 1.6 | 2.0 | 3.0 | 4.9 | 6.8 |
| 功率KW/h | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 4.0 | 4.0 |

表5  H-P系列带式脱水机技术参数

| 型号 | H-P7 | H-P11 | H-P16 | H-P21 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 带宽mm | 700 | 1100 | 1600 | 2100 |
| 有效过滤面积m2 | 6.3-7.0 | 9.8-10.9 | 14.2-15.8 | 18.7-28.8 |
| 污泥处理量m3/h | 2-8 | 3-12 | 5-20 | 8-35 |
| 干物处理量kg DS/h | 100-250 | 150-500 | 250-700 | 400-1000 |
| 长度m | 3.55 | 3.55 | 3.55 | 3.55 |
| 宽度m | 1.40 | 1.80 | 2.30 | 2.80 |
| 高度m | 1.90-2.15 | 1.90-2.15 | 1.90-2.15 | 1.90-2.15 |
| 重量tons | 2.10-2.35 | 2.50-2.90 | 3.00-3.60 | 3.90-4.60 |
| 功率KW/h | 0.25-0.55 | 0.25-0.55 | 0.55-1.1 | 1.1-2.2 |

附表3：ROEDIGER公司转筒浓缩压滤机参数表（表6）

表6  技术数据

| 型号 | 11.4 | 16.4 | 22.4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 处理能力m3/h | 8-12 | 14-20 | 25-40 |
| 机器长mm | 4900 | 4900 | 5300 |
| 机器宽mm | 2000 | 2500 | 3100 |
| 机器高mm | 2730 | 2730 | 2730 |
| 污泥卸料高度mm | 2150 | 2150 | 2150 |
| 转筒数 | 1 | 1 | 1 |
| 滤带宽mm | 1100 | 1600 | 2200 |
| 转筒驱动功率KW | 0.55 | 0.55 | 0.55 |
| 滤带驱动功率KW | 1.10 | 1.50 | 2.20 |
| 喷洗水泵功率KW | 5.50 | 5.50 | 7.50 |
| 空气压缩机功率KW | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
| 滤液再循环泵（可选）功率KW | 1.10 | 1.10 | 1.10 |
| 自重kg | ≈3500 | ≈5000 | ≈7000 |
| 工作重量kg | ≈4000 | ≈5800 | ≈8300 |

附表4：EMICO公司转筒浓缩压滤机参数表（表7）

表7  3DP型带式浓缩脱水一体机技术参数

| 3DP尺寸参数 | 3DP带宽（m） |
| --- | --- |
|  | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 |
| 浓缩段总面积（m2） | 3.72 | 5.57 | 7.43 | 9.29 |
| 压滤段面积（m2） | 4.66 | 6.97 | 9.29 | 11.61 |
| 总长（m） | 6.88 | 6.88 | 6.88 | 6.88 |
| 总宽（m） | 2.03 | 2.54 | 3.05 | 3.00 |
| 总高（m） | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
| 压力控制系统功率（kW） | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
| 压滤段主电机功率（kW） | 2.2 | 2.2 | 3.75 | 3.75 |
| 浓缩段电机功率（kW） | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 |
| 耗水量（m3/h） | 9.08 | 12.26 | 16.35 | 19.76 |
| 重量（kg） | 6804 | 8618 | 10432 | 12247 |

附表5：美国麦王国际企业有限公司带式浓缩压滤机、转筒式浓缩压滤机参数表（表8、表9）

表8  NPD型转鼓浓缩脱水一体机技术参数

| 参数 | NPD型转鼓浓缩脱水一体机（NPD型=转鼓浓缩机+NP型带式压滤机） |
| --- | --- |
|  | NPD-500 | NPD-650 | NPD-1000 | NPD-1500 | NPD-2000 | NPD-2500 | NPD-3000 |
| 功率（kW） | 主驱动电机 | 0.4 | 0.4 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 |
|  | 浓缩机驱动电机 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
| 直径（ømm） | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 700 | 700 |
| 转鼓长度（mm） | 500 | 650 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3100 |
| 带宽BW（mm） | 500 | 650 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3100 |
| 外形尺寸 | 长L（mm） | 4620 | 4620 | 4620 | 4880 | 4880 | 4900 | 4900 |
|  | 宽W（mm） | 1080 | 1230 | 1580 | 2170 | 2650 | 3340 | 4040 |
|  | 高H（mm） | 2310 | 2310 | 2380 | 2700 | 2700 | 2725 | 2725 |
| 安装重量（kg） | 2400 | 3100 | 3600 | 5600 | 7800 | 12200 | 14900 |

表9  NPT型带式浓缩脱水一体机技术参数

| 参数 | NPT型带式浓缩脱水一体机 （NPT型=带式浓缩机+NP型带式压滤机） |
| --- | --- |
|  | NPT-1000 | NPT-1500 | NPT-2000 | NPTA-2500 | NPTA-3000 |
| 功率（kW） | 主驱动电机 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 |
|  | 浓缩机驱动电机 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 |
| 带宽BW（mm） | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
| 外形 尺寸 | 长L（mm） | 5603 | 5840 | 5835 | 6490 | 6490 |
|  | 宽W（mm） | 1580 | 2170 | 2650 | 3340 | 4040 |
|  | 高H（mm） | 2432 | 2716 | 2700 | 2725 | 2725 |
| 安装重量（kg） | 3600 | 5900 | 8100 | 12800 | 15000 |

注：“NPTA”中的“A”是指自动进料系统，驱动电机功率为0.75kW。

附表6：BELLMER公司带式浓缩机参数表（表10）

表10  Turbodrain浓缩机技术参数

| 规格 | 带宽 （mm） | 处理量 （m3/h） | 外形尺寸（约）（mm） | 重量 （kg） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 长度 | 宽度 | 高度 |  |
| 08 | 800 | 20-40 | 5600 | 1600 | 1650 | 2100 |
| 1 | 1200 | 30-60 | 5600 | 2000 | 1650 | 2400 |
| 2 | 1700 | 50-90 | 5600 | 2800 | 1650 | 3000 |
| 3 | 2200 | 80-120 | 5600 | 3400 | 1650 | 3700 |
| 4 | 2700 | 100-150 | 5600 | 4000 | 1650 | 4500 |

附表7：无锡市金禾环保工程有限公司带式浓缩压滤机、转筒式浓缩压滤机参数表（表11、表12、表13）

# 表11  DNY型带式浓缩压滤机主要规格参数表

| 型 号 | DNY1000 | DNY1500 | DNY2000 | DNY2500 | DNY3000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 滤带宽度（mm） | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
| 滤带速度(m/min) | 浓缩段4.5～22；压滤段1.3～6.5 |
| 主机传动功率(kW) | 0.75+1.1 | 0.75+1.5 | 0.75+2.2 | 0.75+2.2 | 1.1+3.0 |
| 清洗水压力(MPa) | ≥0.5 |
| 清洗水量(m3/h) | 9～15 | 12～18 | 15～25 | 20～30 | 25～36 |
| 主机噪声(dB（A）) | ≤75 |
| 主机质量(kg) | 5500 | 7200 | 8000 | 9200 | 10500 |
| 运行重量（kg） | 5700 | 7500 | 8500 | 9850 | 11250 |
| 外形尺寸(mm) （长×宽×高） | 7290×1850 ×2325 | 7290×2350 ×2325 | 7290×2850 ×2325 | 7290×3400 ×2325 | 7290×3900 ×2325 |

# 表12  DNYA型带式浓缩压滤机主要规格参数表

| 型 号 | DNY1000A | DNY1500A | DNY2000A | DNY2500A | DNY3000A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 滤带宽度（mm） | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
| 滤带速度(m/min) | 浓缩段4.5～22；压滤段1.3～6.5 |
| 主机传动功率(kW) | 0.75+1.1 | 0.75+1.5 | 0.75+2.2 | 0.75+2.2 | 1.1+3.0 |
| 清洗水压力(MPa) | ≥0.5 |
| 清洗水量(m3/h) | 9～15 | 12～18 | 15～25 | 20～30 | 25～36 |
| 主机噪声(dB（A）) | ≤75 |
| 主机质量(kg) | 5200 | 6850 | 7500 | 8700 | 9800 |
| 运行重量（kg） | 5600 | 7300 | 8100 | 9450 | 10700 |
| 外形尺寸(mm) （长×宽×高） | 5340×1850 ×2325 | 5340×2350 ×2325 | 5340×2850 ×2325 | 5340×3400 ×2325 | 5340×3900 ×2325 |

表13  TDY型转筒浓缩带式压滤机主要规格参数表

| 型 号 | TDY1000 | TDY1500 | TDY2000 | TDY2500 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 滤带宽度（mm） | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 |
| 滤带运行速度（m/min） | 1.3～6.5 |
| 转筒直径（mm） | 850 | 1050 | 1150 | 1250 |
| 转筒个数 | 1（双筒可定做） |
| 转筒转速（r/min） | 1.8～9.0 |
| 转筒驱动功率（kW） | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 |
| 滤带驱动功率（kW） | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 2.2 |
| 清洗水压力（MPa） | ≥0.5 |
| 清洗水总流量（m3/h） | 10～12 | 15～18 | 18～22 | 22～25 |
| 主机质量（kg） | 4500 | 5900 | 7400 | 8900 |
| 工作重量（kg） | 5000 | 6700 | 8500 | 10300 |
| 外形尺寸（mm） （长X宽X高） | 5100X1850 X2325 | 5100X2350 X2325 | 5100X2850 X2325 | 5100X3350 X2325 |

附表8：上海海巴机械工程有限公司带式浓缩压滤机参数表（表14）

表14  HTB带式浓缩脱水一体机技术参数

| 型号 参数 | HTB-500 | HTB-1000 | HTB-1500 | HTB-2000 | HTB-2500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 滤带宽度（mm） | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 |
| 主机运行质量（kg） | 950 | 1360 | 2050 | 3250 | 3850 |
| 主机外型尺寸 长×宽×高（mm） | 2600×1050×2730 | 2600×1550×2730 | 2800×2100 | 3450×2350×2730 | 3550×3100 |
| 进料含水率（%） | 96.5-98.5 |
| 泥饼含水率（%） | 63-83 |
| 处理量（m3/h） | 2.8-5.7 | 6.2-11.5 | 9.0-17.6 | 17.1-36 | 26.5-56.0 |
| 绝干量（kg/h） | 45-82 | 98-175 | 143-240 | 270-520 | 363-700 |

附表9：无锡市通用机械厂有限公司带式浓缩压滤机、转筒式浓缩压滤机参数表（表15、表16）

表15  DNYB系列带式浓缩压滤机技术参数

| 型 号 参 数 | DNYB500 | DNYB1000 | DNYB1500 | DNYB2000 | DNYB2500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 滤带宽度mm | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 |
| 滤带速度m/min | 浓缩段 | 4~22 |
|  | 压滤段 | 0.4~5.0 |
| 重力脱水面积m2 | 3.8 | 7.5 | 11.3 | 15.0 | 18.8 |
| 预压脱水面积m2 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 |
| 压榨脱水面积m2 | 3.8 | 7.5 | 11.3 | 15.0 | 18.8 |
| 功率 kW | 压滤段 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3.0 |
|  | 浓缩段 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 3.0 |
| 冲洗水压力MPa | ≥0.5 |
| 主机质量kg | 4100 | 5500 | 7200 | 8500 | 10000 |
| 外形尺寸 （L×W×H）mm | 6500×1000×2605 | 6500×1500×2605 | 6500×2000×2605 | 6500×2500×2605 | 6500×3000×2605 |

表16  GNY带式转鼓式浓缩压滤机技术参数

| 型 号 参 数 | GNY500 | GNY1000 | GNY1500 | GNY2000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 处理量m3/h | 10~20 | 20~40 | 30~60 | 40~80 |
| 压滤段滤带宽度mm | 500 | 1000 | 1500 | 2000 |
| 转鼓直径mm | 700~1250 |
| 转鼓功率kW | 0.55 | 0.75~1.5 | 1.1~2.2 |
| 压榨功率kW | 1.1 | 1.5 | 2.2 |
| 冲洗水压力MPa | ≥0.5 |
| 外形尺寸 （L×W×H）mm | 7300×1400×2426 | 7300×1900×2426 | 7300×2400×2426 | 7300×2900×2426 |

附表10  扬州天雨给排水设备集团有限公司带式浓缩压滤机、转筒式浓缩压滤机参数表（表17、表18）

表17  DNDY型带式浓缩脱水一体机技术参数

| 型号 参数 | DNDY1000 | DNDY1500 | DNDY2000 | DNDY2500 | DNDY3000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 处理量（m3/h） | 20~40 | 30~60 | 40~80 | 50~100 | 70~120 |
| 进料含水率（%） | ≈99 |
| 滤带宽度（mm） | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
| 带式浓缩机滤带速度(m/min) | 4~20 |
| 带式压滤机滤带速度(m/min) | 1.9~9.5 |
| 带式浓缩机功率（kW） | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 2.2 |
| 带式压滤机功率（kW） | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 |

表18  ZNDY型转筒浓缩带式脱水一体机技术参数

| 型号 项目 | ZNDY1000 | ZNDY1500 | ZNDY2000 |
| --- | --- | --- | --- |
| 处理量（m3/h） | 10-25 | 20-40 | 30-50 |
| 进料含水率（%） | ≈99 |
| 滤带宽度（mm） | 1100 | 1600 | 2000 |
| 转筒直径（mm） | Φ1000 | Φ1250 | Φ1500 |
| 转筒功率（kW） | 0.75 | 0.75 | 1.1 |
| 压滤功率（kW） | 1.1 | 1.5 | 2.2 |

附表11  安徽国祯环保节能科技股份有限公司带式浓缩压滤机参数表（表19）

表19  NDY型带式浓缩压榨过滤机技术参数

| 主要技术参数 | 型号 |
| --- | --- |
|  | NDY-1000 | NDY-1500 | NDY-2000 | NDY-2500 | NDY-3000 |
| 主机功率 | 浓缩机功率kW | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 1.1 |
|  | 压榨机功率kW | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3 |
| 有效带宽mm | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
| 滤带运行速度m/min | 浓缩段3.16~15.8 压榨段1.6~8 |
| 清洗水压MPa | ≥0.4 |
| 清洗耗水量t/h | 8-10 | 11-13 | 12-15 | 15-18 | 18-21 |
| 外型尺寸 | 长mm | 7175 | 7175 | 7175 | 7175 | 7175 |
|  | 宽mm | 2040 | 2540 | 3040 | 3540 | 4040 |
|  | 高mm | 2940 | 2940 | 2940 | 2940 | 2940 |
| 进料含水率 | 99.2% |
| 泥饼含水率 | ≤80% |
| 处理量m3/h | 20-40 | 30-60 | 40-80 | 50-100 | 60-120 |
| 设备总质量kg | 5500 | 7000 | 8500 | 11000 | 13500 |

附表12  杭州杭氧环保成套设备有限公司带式浓缩压滤机参数表（表20）

表20  PDY型浓缩脱水一体机技术参数

| 型号 参数 | PDY-500 | PDY-1000 | PDY-1500 | PDY-2000 | PDY-2500 | PDY-3000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功率kW （预浓缩/脱水） | 0.55/0.75 | 0.75/1.5 | 1.1/1.5 | 1.1/2.2 | 1.5/2.2 | 1.5/3 |
| 处理能力（kg ds/h） | 50~60 | 100~120 | 150~180 | 200~250 | 250~300 | 300~360 |
| 浓缩后污泥含水率 | ≤98% |
| 脱水后污泥含水率 | ≤80% |

附表13  河南商城开源环保设备有限公司转筒浓缩压滤机参数表（表21）

表21  DYT型带转筒浓缩压滤机技术参数

| 型号 参数 | DYT型 |
| --- | --- |
|  | 1000 | 1500 | 2000 |
| 进水污泥含水率% | 92-99.6 |
| 滤饼含水率% | 65-82 |
| 滤带线速度m/min | 0.5-4 |
| 主传动功率kW | 1.1 | 1.5 | 2.2 |
| 干泥生产量kgdr/h | 150-480 | 210-600 | 330-1000 |
| 污水处理量m3/h | 6-12 | 8-20 | 12-40 |
| 滤带宽度mm | 1000 | 1500 | 2000 |
| 脱水滚筒功率kW | 0.55 | 0.55 | 0.55 |

附表14  江苏启东市环境工程设备厂带式浓缩压滤机参数表（表22）

表22  DYQN浓缩型带式压榨过滤机技术参数表

| 机型 | 带宽 （mm） | 功率 | 冲网水 | 压缩空气 | 外形尺寸:长×宽×高（mm） | 机总重量（kg） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 主机 （kW） | 副机 （kW） | 耗水量 m3/h | 水压MPa | 耗气量m3/min | 压力 （bar） |  |  |
| DYQN1000 | 1000 | 2.2 | 0.75 | 7.5 | ≥0.5 | 0.2 | 7.0 | 3930×1750×2530 | 4620 |
| DYQN1500 | 1500 | 3 | 1.1 | 12 | ≥0.5 | 0.2 | 7.0 | 3930×2250×2530 | 5390 |
| DYQN2000 | 2000 | 4 | 1.5 | 15 | ≥0.5 | 0.2 | 7.0 | 3930×2750×2530 | 6360 |
| DYQN2500 | 2500 | 5.5 | 1.5 | 25.5 | ≥0.5 | 0.2 | 7.0 | 3930×3250×2530 | 7380 |
| DYQN3000 | 3000 | 7.5 | 2.2 | 30 | ≥0.5 | 0.2 | 7.0 | 3930×3750×2530 | 8750 |

附表15  深圳市新环机械工程设备有限公司带式浓缩机参数表（表23）

表23  PD带式污泥浓缩机技术参数表

| 型号 | 功率 （KW） | 清洗水（m3/h-MPa） | 压缩空气（m3/h-MPa） | B (mm） | H (mm） | L (mm） | B1 (mm） | B2 (mm） | B3 (mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PD1000 | 1.1 | 2-0.5 | 1-0.8 | 1000 | 1150 | 3340 | 1275 | 1435 | 1850 |
| PD1500 | 1.1 | 3-0.5 | 1-0.8 | 1500 | 1150 | 3340 | 1775 | 1935 | 2350 |
| PD2000 | 2.2 | 4-0.5 | 1-0.8 | 2000 | 1150 | 3340 | 2275 | 2435 | 2850 |
| PD3000 | 2.2 | 6-0.5 | 1-0.8 | 3000 | 1150 | 3340 | 3275 | 3435 | 3850 |

附表16  川源股份有限公司转筒浓缩压滤机参数表（表24、表25）

表24  TE系列性能规格配备表

| 机型 | 本体 材质 | 结构型式 | 滤布宽度 (mm) | 处理量 | 使用动力（HP） | 泥饼含水率（%） （需视污泥种类而定） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Motor Power (HP) | 滤布清洗泵(HP) | 空压机(HP) |  |
|  |  |  |  | 湿污泥(m3/hr) | 绝干量(kg.ds/hr) | 驱动马达 | 调理搅拌机 | 泥、水分离筛除浓缩机 | 传统低压固定式 | 专利高压往覆式 | 固定式 | 往覆式 |  |
| TE-1000 | SUS304 | 框架骨式 | 1000 | 4.0-8.5 | 40-170 | 1 | 1/2 | 1/4 | 3 | 6 | 1 | 3 | 65-84 |
| TE-1500 | SUS304 | 框架骨式 | 1500 | 8.0-15 | 80-300 | 1 | 1/2 | 1/4 | 3 | 6 | 1 | 3 | 65-84 |
| TE-2000 | SUS304 | 框架骨式 | 2000 | 12-21 | 120-420 | 1 | 1/2 | 1/2 | 5 | 8 1/2 | 1 | 5 | 65-84 |
| TE-2000L | SUS304 | 框架骨式 | 2000 | 16-26 | 160-520 | 2 | 1/2×2 | 1/2×2 | 5 | 9 1/2 | 2 | 5 | 64-84 |
| TE-2500L | SUS304 | 框架骨式 | 2500 | 21-33 | 210-660 | 2 | 1/2×2 | 1/2×2 | 7 1/2 | 9 1/2 | 2 | 7 1/2 | 64-84 |

表25  TB系列性能规格配备表

| 机型 | 本体 材质 | 结构型式 | 滤布宽度 (mm) | 处理量 | 使用动力（HP） | 泥饼含水率（%） （需视污泥种类而定） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Motor Power (HP) | 滤布清洗泵(HP) | 空压机(HP) |  |
|  |  |  |  | 湿污泥(m3/hr) | 绝干量(kg.ds/hr) | 驱动马达 | 调理搅拌机 | 泥、水分离筛除浓缩机 | 传统低压固定式 | 专利高压往覆式 | 固定式 | 往覆式 |  |
| TB-500 | SUS304 | 框架板式 | 500 | 1.0-2.5 | 10-50 | 1/2 | 1/4 | 1/4 | 2 | 3 | 1/2 | 1 | 68-85 |
| TB-750 | SUS304 | 框架板式 | 750 | 2.0-2.4 | 20-80 | 1/2 | 1/4 | 1/4 | 2 | 3 | 1/2 | 1 | 68-85 |
| TB-1000 | SUS304 | 框架板式 | 1000 | 3.0-5.0 | 30-100 | 1/2 | 1/4 | 1/4 | 2 | 5 1/2 | 1/2 | 2 | 68-85 |
| TB-1250 | SUS304 | 框架板式 | 1250 | 4.0-6.5 | 40-130 | 1/2 | 1/4 | 1/4 | 3 | 5 1/2 | 1/2 | 2 | 68-85 |
| TB-1500K | SUS304 | 框架板式 | 1500 | 5.0-8.5 | 50-170 | 1/2 | 1/4 | 1/4 | 3 | 5 1/2 | 1/2 | 3 | 68-85 |
| TB-1500 | SUS304 | 框架板式 | 1500 | 6.5-11 | 65-220 | 1 | 1/2 | 1/4 | 3 | 6 | 1/2 | 3 | 67-85 |
| TB-2000 | SUS304 | 框架板式 | 2000 | 9.0-15 | 90-300 | 1 | 1/2 | 1/2 | 5 | 8 1/2 | 1/2 | 3 | 67-85 |